技术规格表

|  | 技术要求Technical requirements | 要点/规范/测试要求 Setpoint / Standard / required test |
| --- | --- | --- |
| I. 通用要求 General requirements |
| 2 | 阻燃等级 | 塑胶件满足UL94/V0级. |
| 3 | 外壳材料 | 非金属或金属 |
| 4 | 电子锁的安装空间 | 分为水平锁和垂直锁, 最终尺寸以图面为准 |
| 5 | 控制要求： | 电源：电压：12VDC 上锁讯号开关量反馈 开锁讯号开关量反馈 |
| II. 尺寸规格 Dimension spec |
| III.机械性能 Mechanical characteristics |
| 1 | 插拔动作 Mating/ Unmating action | 连接或断开操作时应平稳. 仅在动作状态下通电. 锁合和脱开状态下, 不通电 插拔动作时间需小于 0.5秒. |
| 2 | 导线外接方式 Connection technology | 插接EL型条形连接器 |
| 4 | 锁紧力 Locking system | 保证缩合连接可靠， 依据EN12209:2003 锁具插销测试。 |
| 5 | 冲击 Shock | 遵照IEC 60068-2-27 Conform to IEC 60068-2-27; |
| IV. 电气性能 Electrical characteristic |
| 1 | 额定电压 Nominal/rated voltage | 电压DC12V |
| 2 | 额定电流 | 驱动电流 80mA |
| 3 | 介电强度 Dielectric strength | 2KV/1min (国标GB/T 20234-2006，第11.15.3条) 2KV/1min (item 11.15.3 of GB/T 20234-2006) |
| 4 | 额定脉冲电流 Rated pulse current | 启动电流280mA |
| 5 | 污染等级/过电压等级 | 3/III |
| VI. 认证/标准Approvals/ Standards |
| 1 | CE 认证 | 欧盟锁具CE认证 |
| 2 | TUV 认证 | TUV电动汽车充电系统测试和认证 |
| 3 | UL 认证 | 美国UL 认证 |