生物质加热系统改造技术要求

- 喷涂线现用到60万大卡燃油燃烧机(油嘴为5.0+5.5)。

- 现需要改为生物质颗粒做为燃料，故需购买一套60万大卡生物质燃烧机 。

- 喷涂线温度可恒温调节110-200℃。

- 生物质燃烧机风冷式，自动点火，自动送料，两段火变频控制，半气化复合燃烧。

- 1台3.0KW引风机。

- 除尘系统水雾除尘。

- 对原有热风炉改造两个门、用于清理灰渣。

- 烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放；排放物达到环保要求。

- 稳定可靠：全自动微正压运行，不发生回火和脱火。