仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

采购招标文件

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

采购单位：仙居县新旅程公交有限公司

代理机构：建经投资咨询有限公司

二0一六年七月

目录

第一章  公开招标采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

二、资信/技术文件格式

三、报价文件格式

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经仙居县财政局批准，现就仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JJTZ（仙）-20160715

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本项目招标内容为纯电动公路客车14辆，分体式直流充电机（含车位桩，7套14支充电枪），集成式充电箱1台，充电操作、运行管理平台1等组成。最高限价为700万元。具体详见第二章采购需求。

五、投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（二）投标人的特定条件

1、须是在中国境内依照《中华人民共和国公司法》注册，具有独立法人资格，有自主能力制造和销售本项目招标货物并提供相关服务的合法企业；

2、投标车型必须是“中华人民共和国工业和信息化部汽车公告” 已公告的纯电动城市客车车型，所投车辆须具备中国国家强制性产品认证证书，车型须进入《新能源汽车示范推广应用工程推广车辆目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》；

3、本项目不接受联合体投标。

注：以上条件请投标人仔细阅读资格要求并自查。本项目采用资格后审方式，评标时由评标委员会对资格进行评审。投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2016年    月    日至2016年    月    日（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30 ， 下午：15:00-17:30（北京时间，下同）

2、发售地点：建经投资咨询有限公司仙居分公司（仙居县庆丰街175号三楼招标代理办公室）现场购买。

3、标书售价：招标文件工本费每份人民币500元，售后不退。

4、招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料：

1、投标单位报名登记表（格式见附件）；

2、投标人三证复印件（三证指的是有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证），或者是多证合一后的有效营业执照复印件，以上复印件均须加盖单位公章；

3、投标车型为“中华人民共和国工业和信息化部汽车公告” 已公告的纯电动城市客车车型的证明材料复印件、所投车辆具备的中国国家强制性产品认证证书复印件、车型进入《新能源汽车示范推广应用工程推广车辆目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的证明材料复印件。以上复印件均须加盖单位公章；

4、法人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件（格式见附件）。

八、投标保证金：

投标保证金：人民币7万元。交付方式：采用银行汇票或电汇方式缴纳。投标保证金以投标单位名义从其账户汇入浙江建经投资咨询有限公司仙居分公司指定帐户，并注明项目名称。开标时法定代表人或其授权的委托代理人携带有效的银行汇票或金融单位出具的电子回单在开标现场查验后，向招标代理机构换取投标保证金确认单。采用电汇方式缴纳投标保证金的投标人必须确保投标保证金在投标截止时间前汇入浙江建经投资咨询有限公司仙居分公司指定帐户，否则将视为未响应招标文件提交投标保证金要求而拒绝其投标。

收款单位：浙江建经投资咨询有限公司仙居分公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司仙居支行，帐号：33001667535059000022。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2016年    月    日    时    分前将投标文件密封送交到建经投资咨询有限公司仙居分公司（仙居县庆丰街175号三楼开标室），逾期送达作无效投标文件处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2016年    月    日    时    分在建经投资咨询有限公司仙居分公司（仙居县庆丰街175号三楼开标室）开标，投标人应当派代表出席开标会议。

十一、报名登记表和法人授权委托书下载地址：

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和“仙居县公共资源交易中心”（http://www.xjztb.cn）。

十二、联系方式：

1、采购单位：仙居县新旅程公交有限公司；联系人：李兵 ；联系电话：13738620008。

2、采购代理机构：建经投资咨询有限公司；联系人：柯文韬；办公室座机：15868675130。

3、业务监管单位：仙居县风景旅游管理委员会；联系电话：0576-87796877。

附件：报名登记表和法人授权委托书。

2016年   月   日

# 第二章  采购需求

## 一、说明

（一）中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

（二）本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

（三）除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

（四）投标人对主要技术规格及参数在投标文件中应明确具体数据。

▲（五）加“▲”项是实质性响应要求，投标人应特别加以注意，所提供的产品必须完全满足这些要求。否则其投标文件将按无效标处理。

## 二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯电动公路客车 | 14辆 |
| 2 | 分体式直流充电机 （含车位桩） （含车位桩） | 120kW，分体式，一机双枪，250A枪线 （7套14支充电枪） |
| 3 | 集成式充电箱 | 1台 |
| 4 | 综合监控与运营管理平台 | 充电操作、运行管理平台 （1套） |

## 三、主要技术规格、参数及要求

| 整车参数 | 1、总长（mm） | 8250±300 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、总宽（mm） | 2400±200 |
|  | 3、总高（mm） | 3200±300 |
|  | 4、座位数（座） | 31+1 |
| 动力系统参数 | 5、电机 | ▲1.要求电机额定功率≥80kw； 防护等级要求达到IP67； 驱动电机具备缓速器功能，同时具有能量回收功能； 驱动电机质保8年； |
|  | 6、电池 | ▲1.磷酸铁锂电池，电池底置或后置，电池必须满足线路营运需求，续航里程≥150KM，采用直流充电模式，电池防水等级达到IP67，电池箱体系统带有电池系统铭牌，内容必须包含电池生产厂家，电池系统（含箱体）质量，电池容量、电池电压、电池型号等信息。 ▲2.质保期5年内电池最大衰减不大于20%的使用要求；质保期6年内最大衰减不大于25%的使用要求；质保期8年内最大衰减不大于30%的使用要求；否则，免费更换电池。 ▲3.电池保证安全、续行里程，充电温度达到相关要求，电池通过QC/T743-2006《电动汽车用锂离子电池》行业标准，进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》，具有通过穿刺、挤压、跌落、过充、过放、过温安全试验验证报告。采用冷却系统，确保用电系统温度在合理范围。所用电池必须与工信部公告目录中品牌及型号一致。 4.电池系统要求免费质保8年，车辆涉水深度≥300mm。 |
|  | 7、电控系统 | 1.通过EMC电池兼容性要求。控制系统在实际功能要求条件下，应尽量减少零部件数量，并减少高压连接点，以保证车辆安全和系统可靠性，电控系统要求质保8年。 2.电控系统连接采用专用耐高压线卡，专用警戒及高低压分开走线工艺，所有高压部件线路合理布置。电控系统应有整体电源控制装置，以备车辆检修使用。 |
| 底盘参数 | 8、底盘系统 | 采用国产一线品牌前后桥，差速器采用加强型、精磨齿，前桥大于等于4.2t、后桥大于等于7t。根据车辆情况合理配置。 |
|  | 9、打气泵 | 采用电动打气泵，启动系统设置气压保护，制动系统气压低于最低保护气压时车辆不得起步。 |
|  | 10、制动系统 | ▲1.双电路气制动，制动总泵及阀类采用WABCO产品，制动管路采用高压耐腐蚀钢管或铜管，过度部分采用高压耐腐蚀尼龙软管。制动系统应能提供能量回馈功能。 2.WBCO ABS防抱死装置。 |
| 车身主要参数 | 11、电动转向助力装置 | 1.前后钢板悬挂或气囊悬挂。电动转向助力装置，电动助力转向系统防水等级必须达到国家等级要求。 |
|  | 12、玻璃 | 整车采用国产一线品牌玻璃，侧窗为内嵌式推拉窗，配蓝色折叠窗帘，司机窗为拉窗（配遮阳帘），前档半副式遮阳帘，内视镜。 |
|  | 13、车载 | 1.厂方提供安装GPS报站器的航空插头，GPS天线，内喇叭6个，外喇叭1个，预留GPS车载终端电源线。 2.预留监视前方及公交站上下乘客候车情况的探头开口，车辆内预留安装四个探头及线束，语音报站系统。车载电视预留电源接线。 |
|  | 14、地板 | 厚度16mm热压，防腐，高强度竹胶地板，下平面履高强度防腐层，国产石英耐磨地板革。 |
|  | 15、车身结构 | 顶骨架采用优质材料，全承载结构车身，矩形钢管内外防腐处理，全车阴极电泳工艺，加装不锈钢轮罩。 |
|  | 16、刮水系统 | 前档玻璃带全景刮水系统（带喷水）。 |
|  | 17、缓冲装置 | 国产一线品牌（铝合金外摆门），乘客门关闭时应有防夹缓冲装置，座椅按厂家标配。 |
|  | 18、驾驶座配件 | 驾驶员顶风扇，前、后、侧灯箱路牌，暖风机，除霜机，影视安装预留件工具箱，一个带排气功能安全天窗，温度计、电子钟，内置不锈钢垃圾桶。 |
|  | 19、后视镜 | 兔耳式后视镜。 |
|  | 20、应急装置 | 车门内外设应急开门装置，司机驾驶室设乘客门应急总开关，车厢备应急报警铁锤。 |
|  | 21、空调 | 冷暖一体化空调（24000kcal/n）。 推荐品牌：凯希、冷王、松芝。 |
|  | 22、倒车监视系统 | 彩色液晶倒车监视系统。 |
|  | 23、电机舱 | 有足够大检修空间，方便维修，应有隔声降噪处理，电机舱体与高压电池舱门加装支撑杆。 |
|  | 24、整车线束 | 整车线束插接元件采用优质品牌，电线采用辐照线，电路走向合理，捆扎牢靠，并有绝缘防护套，线束通过梁，板孔时、固定时要用金属扎带，且应由绝缘防护圈，与其他物体固定时要用尼龙扎带，不允许线束与油、气、水管捆扎在一起。 |
|  | 25、电源线 | 电源线设总保险装置，发动机电枢至电池阀设保护电路。采用电控电源总开关，加控制负极的受控开关，紧急气动开关加装在副仪表台。 |
|  | 26、智能调度及下倒车监视器 | 3G一体智能调度车载系统（含4路视频、4个探头及报站器等）前路况，驾驶员，前部监视整车，倒车监视 |
|  | 27、车载附属设备 | 车载电视骨架铁预埋，线头外露，报站器安装，收音机MP3音箱、行车记录仪，普通杂物箱，普通垃圾箱，司机窗下拉自锁式遮阳帘。真空胎，国产耐磨地板革，直流强电除霜器，新能源专用车载管理系统，3级CAN总线，流水槽，国产后桥自动调整臂，一个安全天窗，4个安全锤，2个2公斤灭火器。 |
|  | 28、充电设备 | ▲1、输入电压 输入：交流三相380V±15% 50Hz±10%，额定输出电压及显示分辨率700V（0.1V），额定输出电流及显示分辨率 120A （0.1A），输出纹波 Vp-p≤1%，输出电压控制稳定精度 ≤0.5%（40%-100%电压时测量），输出电流控制稳定精度 ≤1%（10%-100%额定电流），工作效率 ≥94%（50%-100%额定功率时），功率因数 ≥0.99（50%-100%额定功率时），总谐波电流 ≤5%（50%-100%额定功率时），输出电压调节范围 50%～额定电压值连续可设定，输出电流调节范围 10%～额定电流值连续可设定，输出电压、电流设定触摸屏/按键手动设定和BMS通讯自动设定； 2、 具有按金额、按电量、按时间、自动四种充电模式；具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏； 3、 充电过程中显示当前充电模式、时间、电量及计费信息等； ▲4、 充电设备具有在大巴车充电安全性方面、延长电池寿命方面独有和特色技术的鉴定或证明，需制造商原厂提供国家权威机构出具的相关证明材料，具备过载、短路、过压、欠压等完善的保护功能，同时具备急停开关、阻燃、防倒等安全防护功能； 5、 具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行； 6、 具备综合监控与运营管理云平台，提供完善的通讯功能，可根据需要上传直流充电桩的运行状态参数、监测故障类型、充电计量等，接受远程控制命令； 7、 配置拥有通讯功能的多功能交流电度表，进行交流侧电能计量； 8、 设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式； 9、 满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能等要求； 10、 具有三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护功能。直流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行； 11、 具有防锈、防氧化保护功能。直流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也具有防氧化保护膜或进行防氧化处理； 12、 采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及露电部分； ▲13、要求每把充电枪在非充电状态下整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪，认证信息后通电，无安全隐患。充电枪在水中浸泡后可正常使用，不会因此发生安全事故，需具备超温断电功能，当温度过高时可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外。工作方式，长期满负荷连续工作；具有双枪头同时充电功能。 14、每把充电枪最大电流250A，充电枪线≥4米。每个车位配备一把充电枪，14个车位每把枪最大输出功率不小于120KW。 15、集成式充电箱及充电桩设计外观符合业主要求标准，设备颜色、图案、标识由业主提供。 |
|  | 29、车身涂料 | 车身颜色、图案、标识由业主提供 |
|  | 30、其他 | ▲1.保证车辆在当地能够上户上牌。 2.厂家提供前、后、左、右、侧面、内部设施及充电桩彩色高清照片15张。 3.其他配置要求标配。 |

## 四、质量要求

▲4.1 本次招标项目的产品需按采购人采购项目清单及技术标准执行，必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

▲4.2 若中标，提供产品合格证，同时应提交国家相关部门的质量检测报告书；

▲4.3所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。

▲4.4 投标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

4.5采购人在今后增购本次采购清单所列同功能的设备，投标人承诺以不高于投标成交价格继续提供。

五、项目质保与售后服务要求

（一）项目质保要求：

▲本项目产品质保期至少五年，供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准。质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起算。在质保期满时，中标人工程师和采购人代表对机组进行一次测试，设备存在故障的须由中标人负责解决，采购人不另行支付费用。

（二）项目售后服务要求：

1、中标人应调配技术过硬的技术人员提供各类技术支持服务(包括电话技术支持和现场技术支持等)，中标人向采购人单位提供7×24小时热线电话服务，并通过多种形式实现技术咨询和故障报修。

2、中标人需要确保质保期内对设备故障技术支持与服务的及时性。售后维修点提供24小时服务，接采购人电话后维修人员能提供12小时内响应，24小时内到现场解决问题，售后维修点应能提供足够的备件以适应采购人设备的维修要求。

六、交货期及交货地点

▲中标供应商确定后7个日历天内，供应商应召开技术协议确定会议，明确所供货物规格、型号、数量及生产、供货时间。合同签定后40个日历天完成货物的制造、包装、运输至采购人指定地点。

七、验收及标准

7.1  中标人交货时须同时提供操作、维修及保养手册一式三份。

▲7.2  中标人须提供全新的设备，所有设备均须由中标人送货到指定地点，采购人不再支付任何费用。

▲7.3  中标人所提供设备到达目的地后，采购人按中标人提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在5日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。

7.4  中标人应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂商，并在货物到货时同时提供给采购人。

7.5  中标人须免费提供调试专用工具，直到项目质保期满。

7.6  在安装联调过程中，中标人供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标人负责；中标人在采购人使用现场服务人员的安全、保险、食宿、交通由中标人负责。

7.7  采购人将确认下列条款后进行验收签字：

a、投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的；

b、在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；

c、所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。

八、付款方式

▲ 8.1 本项目不设预付款。采购人在货到、安装调试验收合格后七日内付全款100%。

8.2 中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

九、其他要求

9.1所有中标产品均须按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件“▲”指标要求的产品，采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对中标人不满足要求的设备进行双倍罚款或取消合同。

9.2若非采购人原因，中标人逾期交付的，中标人须向采购人支付逾期交付违约金，逾期交付违约金为每天2000.00元人民币。

# 第三章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购 |
| 2 | 采购内容：，详见采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标须以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费根据国家发改委（发改价格[2011]534号）文件通知和国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额向中标供应商收取招标服务费。 |
| 4 | 投标保证金：人民币7万元。按照招标公告规定方式交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（2016年 月 日17：00分前），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 7 | 投标文件份数：资信/技术文件、报价文件正本各1份；副本各4份，其中开标一览表须另行制作一份单独封装信封。原件单独封装在一个密封袋中，其密封袋封面贴上袋内原件目录及件数。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2016年 月 日 时 分前将投标文件密封送交到建经投资咨询有限公司仙居分公司（仙居县庆丰街175号三楼开标室），逾期送达的不予受理。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2016年 月 日 时 分在建经投资咨询有限公司仙居分公司（仙居县庆丰街175号三楼开标室）开标，投标人应当派代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 11 | 中标公告：中标公告发布于浙江政府采购网（(http：//www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金情形外，投标人凭本项目投标保证金确认单到招标代理机构退还投标保证金。未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同并提交履约保证金和支付招标代理服务费后5个工作日内无息退还。 |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后30天内 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还：履约保证金按合同价的5%，在合同签订前递交给采购人。合同履行完毕自动转为质保金，质保金在质保期满后无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：自筹 |
| 16 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 17 | 投标文件有效期：90 天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 19 | 上限价：本次招标的最高限价为 700万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |

## 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次采购的采购人（“招标人”）和代理机构。

2、“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式：

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的针对本项目的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第五条的规定。

（七）转包与分包

本项目不允许转包或分包。

（八）特别说明：

▲1、多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。若作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以下的，则不受限制。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、采购需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2、在投标截止时间前，采购单位和采购代理机构可能发布有关本项目招标文件修改的信息，并以书面形式通知投标人，同时视情作出是否延长投标截止时间和开标截止时间的决定。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知（文件）就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告内容为准。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信/技术文件和报价文件两部份组成。

▲1、资信/技术文件：

资信文件包括：

（1）投标保证金缴纳凭证（银行缴款凭证、电子回单或银行汇票等复印件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）投标人的三证复印件（三证指的是有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证）或者是多证合一后的有效营业执照复印件（须提供原件审查）；

（4）投标车型为“中华人民共和国工业和信息化部汽车公告” 已公告的纯电动城市客车车型的证明材料复印件、所投车辆具备的中国国家强制性产品认证证书复印件、车型进入《新能源汽车示范推广应用工程推广车辆目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的证明材料复印件（以上复印件均须提供原件审查）；

（5）投标人上年度企业资产负债表及损益表（仅供评分）；

（6）投标人情况表（格式见附件）；

（7）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

（8）商务响应表（格式见附件）；

（9）2015年度中国汽车工业协会出具的纯电动客车销量排名证明材料复印件（如有，须提供原件审查）；

（10）项目培训计划；

（11）距采购人最近的服务网点详细介绍，包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等；

（12）针对本项目的售后服务措施及承诺（包括产品质保期承诺、以及质保期内、外的售后服务措施及承诺、优惠内容等）；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（包括可能影响评分的各类证书和证明材料，并按评分要求携带原件审查）。

技术文件包括：

（1）对本项目采购需求的理解、技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收方案及对本项目合理化建议等）；

（2）充电设备选型和技术方案等的详细描述；

（3）项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质等）；

（4）投标产品技术规格资料：产品技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质量相关检测报告等内容。

（5）车辆设备配置清单（均不含报价，格式见附件）；

（6）技术响应表（格式见附件）；

（7）投标人认为需要提供的其他技术资料。

2、报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（须另行制作一份单独封装，格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：▲（1）法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（2）以上证件、证书及相关资料的复印件上均需加盖单位公章，并按要求提供原件备查。原件单独密封，放在另一个密封袋中，原件在开标结束后退还。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。报价单位为元（人民币）

▲2、投标总报价包括项目实施所需的货款、备品备件、专用工具、包装费、服务费、运输费、安装调试费、检测验收、培训、技术支持、售后服务、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用以及购买、制作标书费、采购代理费、税费及其他一切费用。采购数量若有增减按投标单价计算，其市场风险由投标单位承担。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4、本次项目招标代理费由中标单位承担，具体收费标准见投标人须知前附表。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金形式：采用银行汇票或电汇方式。

3、中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同并提交履约保证金和支付招标代理服务费后5个工作日内无息退还。未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

4、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未支付招标代理服务费的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）法律、法规明确规定的其他行为。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按标项分别编制资信/技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份，分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按资信/技术文件（含正本、副本）和报价文件（含正本、副本、开标一览表）两部分分别装袋密封，其中《开标一览表》（格式见附件）须另行制作一份单独用小信封密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后装入报价文件密封袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（资信/技术文件、报价文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章[参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]。相关原件应单独封装在一个密封袋中，密封袋外封面上写明袋内原件目录及份数，与投标文件同时提交。

2、未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或未提供法定代表人授权委托书的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等不能满足招标文件要求的；

（7）在“资信及商务、技术”标中出现投标报价的；

（8）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（9）符合招标文件中其他地方明确作无效标处理或被拒绝的条款；

（10）不符合法律、法规，或者不符合招标文件中规定的实质性要求条款。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出上限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且差额高于总价5％的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

招标采购单位将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、开标会由招标采购单位主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的人员名单。

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、监督人员检验投标文件密封的完整性。

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。

6、资信/技术文件评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评审结果。

7、由工作人员打开报价文件清点正本、副本数量，宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及招标采购单位认为有必要宣读的其他内容。

8、招标采购单位做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评审工作由按相关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术经济方面专家组成的单数人员，其中技术经济方面专家不少于人数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信/技术得分为所有评标委员会成员的独立评分结果汇总数减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会根据投标人的投标报价，计算各投标人的价格分最终得分。

（5）评标委员会对各部分得分进行汇总,得出本项目最终得分。

（6）评标委员会完成评标后，按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

报价评审时发现计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

①“开标一览表”中投标总报价与“投标报价明细表”中投标总报价不一致的，以开标一览表为准。

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③分项合价金额汇总数与投标总报价金额不一致，以投标总报价金额大写为准，并在总报价不变的前提下，通过修正分项合价的方式使其一致；

④对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标作无效标处理。

（六） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。同时将报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

4、如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标（但出现以下情况除外：采购响应截止时间止及评审期间，出现有效供应商只有两家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议（或者经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见），并经同级财政部门同意后，可以按此采购方式继续进行采购活动）。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

## 六、定标

1、采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，以书面形式发出中标通知书，并由采购代理机构在“浙江政府采购网”和“仙居县公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：675642008@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、各参加本次政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购人、采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人无故拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）履约保证金

1、签订合同前，中标人应按招标文件投标人须知前附表中规定的金额，向采购人交纳的履约保证金，否则，采购人将不予返还中标人的投标保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、合同履行完毕后履约保证金自动转为质保金，质保金在质保期满后无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标单位作为中标供应商的评标办法。

对进入综合评审的投标人的投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性不符合有关规定和不响应招标文件要求的，经评标委员会认定后作为无效标处理。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价均相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

三、评标细则

本项目综合评分设总分100分，其中资信/技术文件得分为65分，报价文件得分为35分。（所有分值计算小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

各投标人的综合得分为其资信/技术文件得分、报价文件得分两者之和，即综合得分=资信/技术文件得分+报价文件得分。

资信/技术文件的评分：对各投标人的资信/技术文件经充分审核、询标后，对实质性要求符合招标文件的投标文件评委进行集体讨论，确定投标人对招标文件的响应程度、所投产品的技术性能高低等，在规定分值内由评委自行评定打分。各投标人资信/技术文件得分按照评标委员会所有成员评分合计数，减去一个最高分与一个最低分后的算术平均值计算，计算公式为：

资信/技术文件得分=（评标委员会所有成员评分合计数-1个最高分-1个最低分）/（评标委员会人数-2）

（一）资信/技术文件、报价文件评审

1、资信/技术文件符合性审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

▲授权委托书的合法性；

▲投标人资格条件审查；

▲“资信/技术文件”按招标文件编制，字迹清晰可辩，文件签署、盖章齐全；

▲投标文件中技术与服务满足招标文件采购需求：

A.“资信/技术文件”文件内容是否完整，是否提供了资格、资质证明文件、技术性能描述是否符合采购需求和售后服务内容等资料；

B.投标保证金是否符合招标文件要求；

C.项目工期是否满足招标文件要求；

D.产品质保期是否满足招标文件要求；

E.招标文件其它规定的。

2、报价文件的评审（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

▲报价文件内容是否提供完整，签署、盖章是否齐全；

▲《开标一览表》、《投标报价明细表》是否按规定的格式填写完整；

招标文件其它规定的。

3、错误修正

报价评审时发现计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

①“开标一览表”中投标总报价与“投标报价明细表”中投标总报价不一致的，以开标一览表为准。

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③分项合价金额汇总数与投标总报价金额不一致，以投标总报价金额大写为准，并在总报价不变的前提下，通过修正分项合价的方式使其一致；

④对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标作无效标处理。

（二）资信/技术文件、报价文件评分：

1、资信/技术分评标内容及标准（65分）

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.资信部分 | 30分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等酌情评分，得0.5～2分。 | 2分 |
| 2 | 投标人综合实力、信誉度 | 企业综合实力 | 根据各投标人企业规模、财务状况（上年度资产负债表和损益表）综合比较评分： 好得3分；较好得2分； 一般得1分；差的不得分。 注：须在投标文件中附上有关资料复印件。 | 3分 |
|  |  | 信用等级 | 1、根据投标人具有国家行政监督部门颁发的企业“守合同重信用”或“重合同守信用”证书情况，或者投标人具有开户银行资信等级证书情况，酌情评分： 属“AAA”级证书，得2分；属“AA”级证书，得1分。 注：须在投标文件中附上证明资料复印件，并提供原件审查，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 1、投标人获得国家级技术中心、国家博士后科研工作站，每获得一项得1分，最高得2分； 2、投标人车型提供新能源客车相关专利技术的，每具有一项得1分，最高得3分。 注：以上证书、证件等相关证明材料在投标文件中附上复印件，并提供原件审查，否则不得分。 | 5分 |
| 3 | 投标人业绩 | 根据2015年度纯电动客车销量排名，第一名者得3分，第二名得2分，第三名及以后得1分。 注：须提供中国汽车工业协会销量证明材料，原件备查，否则不得分。 | 3分 |
| 4 | 售后服务的措施及承诺、优惠内容、培训 | 所投产品电机电控提供质保5年，承诺免费提供质保每增加1年得1分，最高得3分。 电池免费提供质保5年，承诺免费提供质保每增加1年得2分，最高得6分； 3、距采购人最近的服务网点（含充电桩）详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等）由评委酌情评分，得0～3分； 4、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括质保期内、质保期外的服务措施与承诺）酌情评分，得0～2分； 5、根据培训计划的完整性与可行性酌情评分，得0～1分。 | 15分 |
| 2.技术部分 | 35分 |
| 5 | 对本项目需求的理解、技术方案等 | 1、根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收方案及对本项目合理化建议等）的完整性、合理性、先进性等综合比较评分: 优得3～2.1分；良得2～1.1分；一般得1～0分。 对充电设备和方案的合理性、技术先进性、安全性，充电设备外观与景区匹配度等进行横向比较，综合评分： 优得9～7分；良得6～4分；一般得3～0分。 （充电安全性、对电池的保护和特色技术等方面须由制造厂提供国家权威机构出具的证明材料复印并加盖公章） | 12分 |
| 6 | 项目组织实施 | 根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质等）的科学性、合理性等综合比较评分： 优得3～2.1分；良得2～1.1分；一般得1～0分。 | 3分 |
| 7 | 产品技术参数、性能 | 根据投标人所投产品市场知名度及选型、产品综合性能（含技术先进性、性能稳定性、质量可靠性）综合比较评分： 优得6～5分；良得4～3分；一般得2～0分。 | 6分 |
|  |  | 1、所投产品的驱动电机额定功率≥90kW，峰值功率≥150kW，得2分；驱动电机额定功率≥80kW，峰值功率≥120kW，得1分；其余不得分。 （本项须提供电机检测报告证明复印件） 2、车辆防腐工艺：采用阴极电泳工艺，防腐提供8年质保的得2分，其它工艺得1分。注：提供电泳采购合同原件，不提供不认可。 3、蒙皮材料选用武钢或宝钢等特大型钢铁企业双面镀锌钢板得2分； 4、电池容量≥100度得2分；电池容量<100度得1分；电池容量<80度不得分。 | 8分 |
|  |  | 根据投标人所投产品技术参数对招标文件需求的响应程度酌情评分： 1、性能参数指标明显优于或等于招标技术需求，得6～5分； 2、性能参数指标与招标需求基本一致的（带“▲”的关键性指标无偏离，其他指标少量负偏离），得4～2.1分； 3、属其它响应情况的，得2～0分。 | 6分 |

2、报价文件评分（35分）

（1）有效投标报价

投标报价小于或等于最高限价为有效投标报价。若投标报价超过最高限价的，报价得分为零分；如所有投标人投标报价均超过最高限价的，则本次招标失败。

（2）有效投标报价评分

评标基准价：有效投标报价的最低价为评标基准价。

有效投标报价中的最低价者，其报价得分为满分（即35分），其他有效投标报价得分按下列公式计算：报价文件得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 。以上评分最终结果保留小数2位，第3位四舍五入。

# 第五章  合同主要条款

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号    公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 质保金                               。

十、项目工期、交货方式及交货地点

1. 项目工期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.本项目国家补贴部分，如有国家政策性变化，则可根据国家有关规定调整单价。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（注：如项目招标文件“采购需求”中有相关明确内容的，此条款可根据相关内容进行调整）

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购招标代理、仙居县风景旅游管理委员会各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：                               签约日期：      年  月  日

# 第六章  投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标文件名称：资信/技术文件、报价文件

投标人名称（盖章）：

在开标时启封

## 二、资信/技术文件格式

2、资信/技术文件的外包装封面格式：（不可缺）

×××（投标人名称）

资信/技术文件

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标文件名称：资信/技术文件

投标人名称（盖章）：

在开标时启封

3、资信/技术文件封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

资信/技术文件

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标人名称（盖章）：

4、法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：仙居县新旅程公交有限公司：

本授权委托书声明，我        （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

----------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证复印件粘贴处

5、投标人的三证复印件（三证指的是有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证）或者是多证合一后的有效营业执照复印件（须提供原件审查）；

6、投标车型为“中华人民共和国工业和信息化部汽车公告” 已公告的纯电动城市客车车型的证明材料复印件、所投车辆具备的中国国家强制性产品认证证书复印件、车型进入《新能源汽车示范推广应用工程推广车辆目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的证明材料复印件（以上复印件均须提供原件审查）；

7、投标人上年度企业资产负债表及损益表（仅供评分）；

8、投标人情况表格式：

投标人情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 工程人员 平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 |  | 总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 1. |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |
| 售后服务网点 | 服务机构名称 |  | 负责人 |  | 备注 |  |
|  | 机构地点 |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖单位章）：           授权代表签名：                                        年    月    日

9、政府采购诚信竞投承诺书格式：

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购项目的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月     日

10、商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对《采购招标文件》有关的包括付款条件、交货期、交货地点、质保期等内容。

2、商务响应表中事项在响应招标文件要求的前提下可提供更优惠的承诺。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月     日

11、2015年度中国汽车工业协会出具的纯电动客车销量排名证明材料复印件（如有，须提供原件审查）；

12、项目培训计划；

13、距采购人最近的服务网点详细介绍，包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等；

14、针对本项目的售后服务措施及承诺（包括产品质保期内、外的售后服务措施及承诺、优惠内容等）；

15、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（包括可能影响评分的各类证书和证明材料，并按评分要求携带原件审查）。

16、对本项目采购需求的理解、技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收方案及对本项目合理化建议等）；

17、项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质等）；

18、投标产品技术规格资料

产品技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、产品质量相关检测报告等内容。

19、车辆设备配置清单；

车辆设备配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 生产厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：不得出现报价。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月     日

20、技术响应表

技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人在填写其中的技术响应内容时，必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2、如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

21、投标人认为需要提供的其他技术资料。

三、报价文件格式

22、报价文件的外包装封面格式：（不可缺）

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标人名称（盖章）：

在开标时启封

23、报价文件封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标人名称（盖章）：

24、投标函格式：

投 标 函

仙居县新旅程公交有限公司：

____________________(投标人全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的JJTZ（仙）-20160715仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、 提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）报价文件；

（2）资信/技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可不予退回。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件自投标文件递交截止之日起90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：                  法定代表人或委托代理人(盖章或签字)：

日　期：

25、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

编号：JJTZ（仙）-20160715

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（结转至开标一览表） | ￥ |

注：

1、数量须与招标人采购需求里的数量一致，投标人投标时不得变更，否则将导致投标无效；

2、投标人必须填写拟供设备的产品名称、型号规格、单位、数量、单价、合价；

3、本项目均以人民币报价，单价、合价均保留整数；

4、投标人报价时应作出全面考虑，认真报价，仔细填写，如有漏项，视同该漏项之费用已包含在投标总报价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

26、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标人名称：

开标一览表

27、开标一览表

开标一览表

项目名称：仙居县新旅程公交有限公司纯电动公路客车采购

项目编号：JJTZ（仙）-20160715

投标人名称：                                                       单位：元

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价包括项目实施所需的货款、备品备件、专用工具、包装费、服务费、运输费、安装调试费、检测验收、培训、技术支持、售后服务、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用以及购买、制作标书费、采购代理费、税费及其他一切费用。

3、以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标总报价”相一致。

4、此表须另行制作一份单独封装，信封封面请注明招标编号、标项名称、投标人名称及“开标一览表”字样，放入报价文件密封袋中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

28、中标供应商公告内容

## 中标供应商公告内容

## 项目名称：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 中标标的 |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

## 注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

## 2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

## 3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

## 4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：675642008@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。