## 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述

本项目为综治专职治安巡逻大队警用巡逻电动车采购项目。

二、项目采购内容及技术参数

1、采购数量

四座巡逻电动车      13辆

六座巡逻电动车      10辆

2具体参数要求

（1）四座巡逻车

| 序号 | 类别 | 设备名称/型号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整车 参数 | 长×宽×高（mm） | (3100×1650×2000)±100 |
|  |  | 轴距（mm） | ≧2050 |
|  |  | 前/后轮距（mm） | ≧1380/1400 |
|  |  | 整备质量（kg） | 1140±100 |
|  |  | 车身结构 | 承载式车身、全金属冲压（电泳）、四门结构 |
|  |  | 乘员人数 | 4人 |
|  |  | 座椅 | 豪华皮革座椅，司机六方位角度（座椅前后上下、靠背前后）和副司机四方位角度（座椅前后、靠背前后）可以调整 |
|  | 底盘 参数 | 前/后轮胎规格 | 165/70R13 |
|  |  | 前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 |
|  |  | 驱动形式 | 后置后驱 |
|  |  | 转向系统 | EPS电动助力转向 |
|  |  | 制动系统 | 前盘后鼓式 |
|  |  | 最大爬坡度（%） | ≥12 |
|  |  | 制动距离（m） | ≤6 (30 km/h) |
|  |  | 最小转弯半径（m） | ≤5 |
|  |  | 最小离地间隙（mm） | ≥260 |
|  | 性能 参数 | 最高车速 (km/h) | ≤30 |
|  |  | 最大续航里程 (km) | ≧100km |
|  |  | 变速器 | 电子换挡无级变速 |
|  |  | 电机额定功率（kw） | ≧5 |
|  |  | 控制器 | DC48V控制器 |
|  |  | 蓄电池组电压（V） | 48V |
|  |  | 蓄电池容量（Ah） | 230 |
|  |  | 循环使用寿命（次） | ≥600 |
|  |  | 充电时间（h） | 8～10 |
|  |  | 充电机 | 48V30A |
|  | 特种 配置 | 警灯/报警器 | TBD-9000/CJB-48H |
|  |  | 暖风机 | 三档调速暖风机（PTC陶瓷片制热，除霜和制暖一体） |
|  |  | 音响系统 | 2个喇叭，收放机可插入U盘和SD卡 |
|  |  | 可调LED防水屏 | 像素间距10mm，平均功率20W/㎡ |

（2）六座巡逻车

| 序号 | 类别 | 设备名称/型号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整车. 参数 | 长×宽×高（mm） | （3900×1640×1970）±100 |
|  |  | 轴距（mm） | ≥2850 |
|  |  | 前/后轮距（mm） | ≥1380/1400 |
|  |  | 整备质量（kg） | 1300±100 |
|  |  | 车身结构 | 承载式车身、全金属冲压（电泳）、四门结构 |
|  |  | 乘员人数 | 6人 |
|  |  | 座椅 | 豪华皮革座椅，司机六方位角度（座椅前后上下、靠背前后）和副司机四方位角度（座椅前后、靠背前后）可以调整 |
|  | 底盘 参数 | 前/后轮胎规格 | 165/70R13 |
|  |  | 前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 |
|  |  | 驱动形式 | 后置后驱 |
|  |  | 制动系统 | 前盘后鼓式 |
|  |  | 最大爬坡度（%） | ≥10 |
|  |  | 制动距离（m） | ≤6.5 (30 km/h) |
|  |  | 最小转弯半径（m） | ≤6 |
|  |  | 最小离地间隙（mm） | ≥230 |
|  | 性能 参数 | 最高车速 (km/h) | ≤30 |
|  |  | 最大续航里程 (km) | ≥120 |
|  |  | 变速器 | 电子换挡无级变速 |
|  |  | 电机额定功率（kw） | 5km（直流串励） |
|  |  | 电机额定转速 | 2800（r/min） |
|  |  | 控制器 | DC60V控制器 |
|  |  | 蓄电池组电压（V） | 60V |
|  |  | 蓄电池容量（Ah） | ≥290 |
|  |  | 循环使用寿命（次） | ≥600 |
|  |  | 充电时间（h） | 8～10 |
|  |  | 充电机 | 60V30A |
|  |  | 转向系统 | EPS电动助力转向 |
|  | 特种 配置 | 警灯/报警器 | TBD-9000/CJB-48H |
|  |  | 音响系统 | 2个喇叭，收放机可插入U盘和SD卡 |
|  |  | 可调LED防水屏 | 像素间距10mm，平均功率20W/㎡ |
|  |  | 暖风机 | 三档调速暖风机（除霜和制暖一体） |

三、商务要求

1、投标人对所供设备必须免费提供技术培训和售后服务，包括设备结构、工作原理、故障判断、故障处理、设备的正常操作、保养、维护、修理等相关内容，保证操作人员能够正常上岗操作维护。

2、设备质保期大于12个月，质保期内，投标人负责所供设备的免费维修：设备安装验收合格起12个月投标人负责。投标人必须在2小时内响应，24小时内排除故障，维修到位，保证设备正常运转。若维修时间超过72小时，需提供同等产品替代。

3、投标人保证所供设备性能良好，若质保期内出现两次重大质量事故，投标人无条件更换所供设备。

4、质保期外设备出现的故障问题。投标人提供修理设备的所需材料、配件等费用的正规发票，甲方核查设备，正常运行后按发票金额支付投标人修理费用。

5、付款方式：合同约定。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、交货时间：采购人指定时间。

8、中标人承诺协助采购人在乐山市对车辆上户。

四、节能环保

以上产品如属于最新一期节能产品政府采购清单、最新一期环境标志产品政府采购清单中强制采购产品，则必须提供清单中的产品，提供采购清单复印件加盖投标人公章，不提供则做无效投标处理。

注：详细采购内容以正式招标文件为准！