项目需求书

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能-燃料电池综合实验装置 | 主要部件包括：燃料电池模块、氢气发生器(电解模块)、太阳能电池板、负载模块、测量模块、储运箱 。 各部件参数如下 1、燃料电池模块 尺寸(mm) 200×297×115 工作电压(V) 0.4~0.9(并联)；0.8~1.8(串联) 工作电流(A) 0.3 额定功率(W) 1.7 2、氢气发生器模块 尺寸(mm)200×297×125 氢气和氧气储气罐的容量(ml) 64/每个 工作电压(V)1.4~1.8 工作电流(A)最大0.4 氢气生产速度(ml/min)最大28 3、太阳能-燃料电池组合发电教学演示系统 尺寸(mm)600×840×460 重量(Kg)10.1 工作环境温度(℃)10~35 4、太阳能电池板 尺寸(mm)200×310×130 极限电压(V)2.3 短路电流(A)1.0 工作在2Ω负载时 工作电压(V)2 工作电流(A)1 额定功率(W)1.7 5、负载模块 尺寸(mm)100×297×100 电机工作电压(V)最大3 电机工作电流(mA)最大130 灯泡工作电压(V)最大2 阻抗类型(Ω)1,3,5,10,50,100,200,开路,短路 6、测量模块 尺寸(mm)200×297×100 电压(V)0~2,0~20 电流(A)0~2,0~20 测量模块自带电压(V)9~12 DC | 套 | 1 |
| 2 | 电化学工作站 | 技术参数和功能 最大电流：±350mA 输出电压: ±13V 恒电位仪带宽：>250kHz 上升时间：<500ns 程控式过滤器：1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz 2.6 信号采集：双通道，16位ADC，10万点/秒 2.7 四电极模式：WE/RE/CE/S 2.8 施加电位精度：电位档的0.2% 或 2mV 2.9 施加电流分辨率：施加电流范围的0.033% 2.10 施加电流精度：0.2% 2.11 测量电位分辨率：所选电位范围的0.004%，最小400nV 2.12 交流阻抗频率范围：10μHz ~ 1MHz 2.13 交流阻抗振幅：0.015mV ~ 1V，或者电流范围的、0.03% ~ 100% 2.14 光电化学功能：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点 (Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数。 2.15 开放源程序：提供开放式的源程序，允许用户通过编程软件（如C++、Delphi、VB等）自行编制程序，也可对仪器进行远程控制。 2.16 每台仪器都可以与另一台Ivium电化学工作站构成双恒电位仪，或叠加为一台多通道电化学工作站，各个通道可以进行单独或同步测量。 | 台 | 1 |
| 3 | 燃料电池装配压力测试装置 | 单电池夹具长宽厚分别为15cm ×5cm×5cm。活性面积区域10cm2，长宽分别为10cm×1cm。 单电池夹具工作电流密度0-2000 mA/cm2，活性区面积比功率1.2W/cm2 单电池夹具具备使用无边框膜电极功能，节省膜电极成本约5%，降低膜电极制作周期10%； 单电池夹具通过特殊密封设计提高氢氧气体利用率，实现真实车载燃料电池反应计量比，节省气量50%以上。具体表现为阴极气体反应计量比1.7-2.8，阳极计量比2-3。 单电池夹具可实现金属流场板的灵活更换，操作简易。具热容量小，可实现-30摄氏度低温启动 单电池夹具金属流场板为精细化加工，接触电阻小于0.2毫欧.cm2。 压力测量范围：0.5-2.5 MPa，保压时间：2分钟，温度范围：0-35摄氏度，湿度范围：0-100% | 台 | 2 |
| 4 | 五口电解池 | 池体：半球型 材质：玻璃 容积：150ml 工作口：24#标准磨口 对极口：14#磨口 参比口：14#磨口 进气口：14#磨口 出气孔：14#磨口 | 套 | 10 |
| 5 | 数显氧弹测量仪 | 1、热容量： （14000～15000）J/K。 2、温度分辨率： 0.001K。 3、热值误差： ≤60J/g。 4、存贮测温数据： 大于30个。 5、重复性误差： ≤0.2 %（C级）。 6、氧弹耐压： 20MPa。 7、使用环境温度： (15～28)℃，在一次测量过程中温度波动不大于1℃。 8、相对湿度： ≤85%。 9、工作电源： AC（220±5%）V，50Hz 。 10、整机功耗： 不大于150W。 | 台 | 1 |
| 6 | 蓄能电池检测设备 | 输入电源：AC 220V ±10% / 50Hz 输入有功功率：425 W 分辨率AD：16bit；DA：16bit 输入阻抗≥1MΩ 电压： 恒压电压范围控制：25mV~5V 精度± 0.05% of FS 稳定度± 0.05% of FS 电流： 每通道输出范围：量程一：0.5mA-0.1A； 量程二：0.1A-3A； 量程三：3A-6A 精度：± 0.05% of FS 恒压截止电流量程一：0.2mA； 量程二：6mA； 量程三：12mA 稳定度± 0.05% of FS 功率： 单通道最大输出功率30W 稳定度± 0.1% of FS 时间： 电流响应时间 (10%FS~90%FS)＜1ms | 台 | 1 |
| 7 | 太阳能光伏发电系统实训装置 | 1、太阳能电池组具体参数如下： （1）峰值功率：30W （2）最大功率电压：17.5V （3）最大功率电流：1.95A （4）开路电压：22V （5）短路电流：2.2A 2、太阳能控制器具体功能如下： （1）使用单片机和专用软件，实现智能控制，自动识别24V系统。 （2）采用串联式PWM充电控制方式。 （3）多种保护功能，包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护。 （4）浮充电温度补偿功能。 （5）数字LED显示及设置，一键式操作即可完成所有设置，方便直观。 3、离网逆变器：正弦波逆变器，具体功能参数如下： （1）纯正弦波输出(失真率<4%)。 （2）过压/欠压/短路/过载/超温保护。 4、并网逆变器： （1）并网逆变器具有DC－DC和DC－AC两级能量变换的结构。 | 台 | 1 |
| 8 | 数据采集系统 | 通用模拟通道数：20CH， 4线RTD模块：30CH 通信通道：300CH 内存:500MB 外部存储介质:SD卡(最大32G) 通用输入：DCV TC DI 4线RTD DCA混合输入 测量周期：并行100ms 测量精度: 读数的0.01% + 5μV 可扩展性：单机可扩展到100CH，使用扩展模块后期可扩展到420通道.使用以太网连接,可实现远距离分散式安装,方便传感器的布线,缩短传感器引线长度. 用户界面友好：可通过网络浏览器监视和更改设置;可通过蓝牙使用免费的APP,在手机或平板上监视和更改设置;可通过免费软件,加载波形和设置.数据存储在内存中. 工作温度范围:-20°C 到+60°C 支持多种网络功能FTP\DHCP\SNTP\发送邮件\EtherNet/IP 服务器\USB通信接口\RS-422/485 ★提供原厂授权 | 台 | 1 |

验收标准：按照国家质量检测标准或行业、企业标准逐条参数验收