附件1

农业秸秆废弃物中转场建设

标准和运维规范

一、农业秸秆废弃物中转场应以环保、便民、不扰民为原则，符合相关规划、安全、环保要求，原则上应使用农业设施用地，也可利用既有设施。

二、中转场原则上应就近依托“六类固废”分拣场、废弃农膜回收点、建筑垃圾处理场、终端利用企业等场地，每个占地原则上不小于3亩、不超过7亩。

三、选址应靠近乡道以上道路或主要村道，出入口应设置大门，场地外应留有足够的空间，负责运输的车辆宽度应在2米以上，长度应在4米以上。

四、应做好防雨、防火、防扬尘措施，主体应采用封闭式构筑物，通风条件良好，配备洒水降尘和消防灭火器材，场地内设置照明设施或其他电器设备，电气线路和用电设备，必须符合国家有关规定，杜绝明火，电线应套管。具体消防要求应符合防火指南（附件2）。

五、配备使用含水量检测仪、地磅、夹包机，如不具备设置地磅的条件，可采用标准垛堆（大包圆捆1m×1m）估重辅以含水量抽检的方式估算秸秆干草重量。

六、出入口与堆存、装卸等区域应安装监控系统，并做到场内无死角，统一接入市级固废监管平台。

七、配备管理人员，内有秸秆等易燃物品存放时，须24小时安排人员值守，统一设置台账登记簿，对值班人员工作情况、进出场车辆及农业秸秆废弃物数量应建立台账，及时归档。

附件2

农业秸秆废弃物中转场防火指南

1.堆场周围应设置防护隔离，未经允许，任何人不得擅自进入堆场。堆场周围应设置醒目的禁火或防火标语。

2.在堆场四周应留有宽度不小于6米的平坦空地，作为消防车道。在消防车道上，禁止堆放障碍物。

3.堆场应分堆垛和分组设置。垛与垛之间应留有人员逃生通道，组与组之间应留有足够防火间距。

4.架空电力线与堆垛最近水平距离不应小于10米，临时照明线路与堆垛的间距不应小于1.5米。

5.堆场周围必须合理设置室外消防栓，堆场两端应至少各设置一个，或建有应急消防储水池，能够随时满足使用要求，消防水带长度应能够曲线到达堆场的任意位置，并配备能满足灭火取水的水泵和水带水枪。

6.堆场周围设置推车式干粉灭火器，每个推车式干粉灭火器间距不大于30米。

7.堆垛应采用非燃烧或难燃烧性能的防火布覆盖或喷洒阻燃剂，防止自燃或意外火星起火。

8.机动车不准进入堆场进行装卸作业，其他车辆进入堆场装卸时，应先进行除静电作业，应安装符合要求的火星熄灭器。进入堆场工作人员不准吸烟。严禁携带火种进入堆场。

9.在有堆垛时，堆场应保证24小时轮流值守巡视，保证堆场内无明暗火隐患、可燃物，发现隐情必须立即处理。

附件3

海宁市秸秆收储运体系农机推荐目录

| 序号 | 大类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 (元) | 地方补贴额 (元) | 目录 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 打（压）捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆；压缩室直径≥1m；压缩室宽度≥1m；捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 0 | 通用类 |  |
| 268 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率＜120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW | 24000 | 0 | 通用类 |  |
| 269 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率＜120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW | 27500 | 0 | 通用类 |  |
| 270 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率＜140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW | 24500 | 0 | 通用类 |  |
| 271 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率＜140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW | 27500 | 0 | 通用类 |  |
| 272 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW | 24500 | 0 | 通用类 |  |
| 273 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW | 27500 | 0 | 通用类 |  |
| 274 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率＜180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW | 24500 | 0 | 通用类 |  |
| 275 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160马力≤功率＜180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW | 27500 | 0 | 通用类 |  |
| 276 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率＜200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW | 24500 | 0 | 通用类 |  |
| 277 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180马力≤功率＜200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW | 27500 | 0 | 通用类 |  |
| 278 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW | 24500 | 0 | 通用类 |  |
| 279 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW | 27500 | 0 | 通用类 |  |
| 123 | 饲料（草）收获加工运输设备 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅≥5.4m；液压折叠式；侧向指盘式 | 4700 | 0 | 非通用类 |  |

附件4

海宁市2023-2026农作物秸秆离田任务表

|  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇街 | 中转场用地办理（处） | 终端企业用地办理（处） | 收集离田 （吨） | 中转场用地办理（处） | 终端企业用地办理（处） | 收集离田 （吨） | 中转场用地办理（处） | 收集离田 （吨） | 中转场用地办理（处） |
| 许村镇 |  |  | / |  |  | 5000 | 1 | 7200 |  |
| 长安镇 | 1 | 1 | 4000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  |
| 周王庙镇 |  |  | 1000 | 1 |  | 4000 |  | 5200 |  |
| 盐官镇 |  |  | 1000 | 1 |  | 5000 |  | 6000 |  |
| 丁桥镇 |  |  | / |  |  | 5000 | 1 | 11000 | 按需 |
| 斜桥镇 |  |  | 1000 | 1 |  | 5000 |  | 10000 | 按需 |
| 袁花镇 |  |  | 1000 | 1 |  | 7000 |  | 15000 | 1 |
| 黄湾镇 |  |  | 4000 | 1 | 1 | 6000 |  | 8000 | 按需 |
| 硖石街道 |  |  | / |  |  | / |  | 2100 | 1 |
| 海洲街道 |  |  | / |  |  | / |  | 1500 | 按需 |
| 海昌街道 | 1 | 1 | 4000 |  |  | 5000 |  | 7000 |  |
| 马桥街道 | 1 | 1 | 4000 |  |  | 5000 |  | 6000 |  |
| 全市合计 | 3 | 3 | 20000 | 5 | 1 | 53000 | 2 | 85000 | 3-5 |

附件5

海宁市废旧农膜统一回收责任书

甲方(市归集点): 海宁市再生资源开发有限公司

乙方(回收点) :

丙方(监管): 海宁市农资经营服务体系建设工作小组

为全面落实乡村振兴战略重大部署，进一步防治农膜残留污染，改善农业农村生态环境，促进农业可持续发展，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于再创新体制机制新优势高水平推进农业绿色发展的实施意见》（浙委办发〔2018〕64号）《关于扎实推进农村生活垃圾分类处理工作的意见》（浙委办发〔2017〕68号）和《浙江省农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（浙环函〔2019〕166号）、海宁市人民政府办公室《海宁市进一步完善农资服务体系建设实施意见》（海政办发〔2020〕118号）等文件精神，结合我市实际,为推进我市废旧农膜统一回收和集中处置，减少农业安全隐患，保护生态环境，促进绿色农业建设，经双方协议，特签定本责任书。

一、甲方职责

1.受海宁市农资经营服务体系建设工作小组委托，负责乙方回收的废旧农膜计重、收集、运输及结算工作。

2.督促乙方做好废旧农膜打包、登记、验收、台账记录和费用结算。

3.每次收集废旧农膜必须仔细核查验收乙方回收台账，填写《海宁市废旧农膜回收单》回收交接单甲、乙双方验收人签字确认。

4.不定期对乙方进行指导培训，宣传贯彻上级有关政策，自觉接受有关部门的检查指导，自愿承担违规责任。

二、乙方职责

1.严格执行回收价格。即: 废旧农膜统一按每公斤2元回收。

2.农膜回收范围：包括并不限于废旧农膜、反光膜、大棚膜、菌棒膜等。

3.操作细则：严格把关回收过程，确定可回收废旧农膜来源，杜绝外来废旧农膜流入，详细记录《废旧农膜归集再利用登记表》，农膜要求抖清杂质，可以不分类打包，装入专用回收袋，在专用回收袋标清回收单位名称、重量（统一公斤制）以及负责人签名，合理安全存放专门仓库。

4.移交转移时填写《海宁市废旧农膜回收单》，收储单位派车装运，回收重量以甲方进仓称重为准（精确到公斤，不计小数点）。自觉接受有关部门的检查监督，自愿承担违规责任。

三、监管方职责

1.牵头组织市工作小组成员单位定期或不定期检查甲、乙方回收台账记录，督促工作规范化，对违规行为进行处罚。

2.对废旧农膜回收工作进行指导、培训，协助做好财政补助资金的发放、监管。

本责任书自甲、乙双方签字盖章之日始生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，市工作小组留存一份。

甲方（盖章）：               乙方：（盖章）

代表人（签字）：             代表人（签字）：

监管方（盖章）：海宁市农资经营服务体系建设工作小组

签订日期:      年    月